路由器和交换机的基本配置
CLI命令模式：
CLI 命令的模式将命令划分成若干独立的集合，以下是支持的主要命令模式：
- User EXEC 模式（用户模式）；
- Privileged EXEC 模式（特权模式）；
- Global configuration 模式（全局配置模式）；
- Interface configuration 模式（接口配置模式）；
- Config-vlan 模式（VLAN 配置模式）；
        注：路由器中无VLAN配置模式
  1、User EXEC（用户模式）访问交换机时首先进入该模式。
Switch> （用户模式的提示符为设备的名称后紧跟‘> ’符号）
        输入exit 命令离开该模式。要进入特权模式，输入enable 命令。
       当用户访问交换机时，自动进入用户模式。在用户模式下的用户级别称为普通用户级，。普通用户级别能够使用的Exec 命令（即可执行命令）只是特权用户级别Exec 命令的一个子集。
     在这种情况下，用户通常只能进行一些简单的测试操作，或者查看系统的一些信息。
     用户模式所能执行的Exec 命令由设备提供的功能决定，要查看全部命令列表，在命令模式提示符下键入查询符号（?）。
Switch> ?
 2、Privileged EXEC（特权模式）
    在用户模式下，使用enable 命令进入该模式。
    Switch# （特权模式的提示符为设备的名称后紧跟‘＃’符号）
    返回到用户模式，输入disable 命令。要进入全局配置模式， 输入configure命令。
        因为特权模式的命令管理着许多设备的运行参数，必须使用口令保护来防止非授权使用，所以从用户模式进入特权模式必须输入正确的口令。特权模式的命令集包含了用户模式的全部命令。
    如果系统管理员设置了特权级别的口令，则进入特权模式之前将提示需要输入口令，输入的口令在屏幕上不会显示。
特权模式所能执行的Exec 命令由设备提供的功能决定，要查看全部命令列表，在命令模式提示符下键入查询符号（?）。
Switch# ?
3、Global configuration（全局配置模式）
在特权模式下，使用configure 命令进入该模式。
Switch(config)# （全局配置模式的提示符为设备的名称后紧跟‘（config）＃’）
      要返回到特权模式，输入exit 命令或end命令， 或者键入Ctrl+C 组合键；要进入接口配置模式，输入interface 命令。要进入VLAN配置模式，输入vlan vlan_id命令。
      全局配置模式提供了从整体上对交换机特性产生影响的配置命令，全局配置模式所能执行的配置命令由设备提供的管理功能决定，要查看全部命令列表，在命令模式提示符下键入查询符号（?）。
Switch(config)# ?
4、Interface configuration（接口配置模式）
       在全局配置模式下，使用interface type number命令进入该模式。
Switch(config-if)#
       要返回到特权模式，输入end 命令，或键入Ctrl+C 组合键；要返回到全局配置模式，输入exit 命令。
       在interface 命令中必须指明要进入哪一个接口配置子模式。
      接口配置模式只影响具体的接口，进入接口配置模式的命令必须指明接口的类型。
       接口配置模式所能执行的配置命令由设备提供的接口管理功能决定，要查看全部命令列表，在命令模式提示符下键入查询符号（?）。
Switch(config-if)# ?
5、Config-vlan（VLAN 配置模式）
在全局配置模式下，使用vlan vlan_id 命令进入该模式。
Switch(config-vlan)#
       要返回到特权模式，输入end 命令，或键入Ctrl+C 组合键；要返回到全局配置模式，输入exit 命令。
       使用该模式来配置具体VLAN 相关的特性，用VLAN 的ID 来区分不同的VLAN，VLAN 配置模式所能执行的配置命令由设备提供的VLAN 管理功能决定，要查看全部命令列表，在命令模式提示符下键入查询符号（?）。
Switch(config-vlan)# ?
注：路由器中无VLAN配置模式。

本地配置：
   第一步：如右图所示，将一字符终端或者微机的串口通过标准的RS232电缆和路由器的Console口（也叫配置口或控制台口，有的Console口在交换机正面）连接。
    第二步：配置终端的通讯设置参数，如果采用微机，则需要运行终端仿真程序，如Windows操作系统提供的Hyperterm(超级终端)等，以下以超级终端为例，说明具体的操作过程。运行超级终端软件，建立新连接，选择和路由器的Console连接的串口，设置通讯参数：9600波特率、8位数据位、1位停止位、无校验、无流控，并且选择终端仿真类型位VT100。
说明：交换机和路由器初次配置只能通过本地方式进行
交换机IP配置
交换机SVI配置命令如下：
Switch>enable (进入特权模式)
Switch# configure （进入全局配置模式）
Switch(config)# interface vlan 1 (进入接口配置模式)
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 （指定SVI的IP）
 Switch(config-if)# no shutdown (激活SVI接口)
    注意：二层交换机只能有一个SVI接口， 默认为VLAN 1，并且该地址为交换机的管理地址。三层及多层交换机无此限制。
如果不用VLAN 1作管理VLAN，则配置如下（例子中使用VLAN 2作管理VLAN）：
Switch(config)# no interface vlan 1 （删除VLAN 1的SVI）
Switch(config)# vlan 2 （新建VLAN 2）
Switch(config-vlan)# exit (退出VLAN配置模式)
Switch(config)# interface vlan 2 （进入接口配置模式）
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 (指定SVI的IP)
Switch(config-if)# no shutdown (激活SVI接口)

四、路由器IP配置
路由器端口IP配置命令如下：
router>enable
router# configure
router(config)# interface fastethernet 1/0
router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
router(config-if)# no shutdown

交换机密码配置

enable secret [level level] {encryption-type encrypted-password}
    level level 口令应用到的交换机的管理级别。可以设置0到15 共16 个级别，如果不指明级别则缺省为15 级。 encryption-type 加密类型。0 表示用明文输入口令，5 表示用密文输入口令。如果加密类型为0，则口令是以明文形式输入，如果加密类型为5，则口令是以密文形式输入。 该命令只能在最高的特权级别15 级使用。无论使用明文还是密文输入口令，在保存到配置文件中时都将转换成密文形式，可以防止口令泄漏。在登录交换机时只能使用明文登录，从配置文件中得到的密文是无法登录交换机的。
下例中将远程登陆密码和特权模式密码都设为ruijie，并以明文输入口令。
Switch> enable
Switch# configure
Switch(config)# enable secret level 1 0 ruijie （设置远程登陆密码）
Switch(config)# enable secret level 15 0 ruijie （设置特权模式密码）
       注意：如果没有设置远程登陆密码将无法进行远程登陆
路由器密码配置
特权模式密码设置：
 enable secret [level level] {encryption-type encrypted-password}
与交换机特权模式密码相同
远程登陆密码设置：
Switch> enable
Switch# configure
Switch(config)# line vty 0 (进入接口配置模式)
Switch(config-if)# password 0 ruijie （设置VTY 0的密码为ruijie）
关于VTY：
VTY即虚拟终端连接，路由器所有远程登录都是通过虚拟终端连接进行，每台路由器一般有多个VTY，编号从0起（上例中配置了VTY 0的密码）。一个远程登录占用一条VTY通道。同交换机一样，如果VTY不设置密码，是无法进来连接的。上例中只设置了VTY 0的密码，所以只有VTY 0允许连接，也就是说一台路由器同时只允许一个用户远程登录。

VLAN配置
创建一个VLAN：
Switch>enable (进入特权模式)
Switch# configure （进入全局配置模式）
Switch(config)# vlan 100 （创建一个VID为100的VLAN）
Switch(config-vlan)# end (返回特权模式)
Switch#
将VLAN加入到一个指定端口
Switch# configure （进入全局配置模式）
Switch(config)# interface fastethernet 0/1 (进入接口配置模式)
Switch(config-if)# switchport mode access (更改该端口为access模式)
Switch(config-if)# switchport access vlan 100 （将该端口加到VLAN 100K ）
Switch(config-if)# no shutdown (激活该端口)

TRUNK配置
什么是Trunk：
    Trunk是一个在一个或多个交换端口与另一个网络设备(例如路由器或交换机)之间的点到点连接(Point-To-Point Link)。Trunk通过一个单独的物理线路负载多个VLAN的数据通信，并允许你在整个网络内扩展多个VLAN。简单的说其作用就是透传交换机之间所有的VLAN。
    注意：在有的交换机上Trunk表示端口聚合，其作用是将多个物理端口当作一个逻辑端口来使用，从而提高网络性能。
实例：
Switch# configure （进入全局配置模式）
Switch(config)# interface fastethernet 0/24 (进入接口配置模式)
Switch(config-if)# switchport mode trunk (更改该端口为trunk模式)
Switch(config-if)# switchport allowed vlan all （允许所有vlan从该端口透传 ）
Switch(config-if)# no shutdown (激活该端口)
默认路由配置
二层交换机默认路由配置
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.253
说明：二层交换机只允许有一条路由即默认路由，在交换机中不知道将数据报发送到哪一个目标地址时，将该数据报发往缺省网关。
三层交换机默认路由配置
Switch(config)# ip routing (启用交换机的路由功能)
Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
路由器的默认路由配置与三层交换机相同。

九、ACL基本配置
ACL（access control list ）即访问控制列表：
      它使用包过滤技术，在路由器上读取第三层及第四层包头中的信息如源地址、目的地址、源端口、目的端口等，根据预先定义好的规则对包进行过滤，从而达到访问控制的目的。
ACL配置原则：　　 最小特权原则：只给受控对象完成任务所必须的最小的权限
　　 最靠近受控对象原则：所有的网络层访问权限控制
ACL执行顺序： 由上至下，最后一条默认为禁止所有通讯。
实例：
Switch(config)# ip access-list extended 101 (创建ACL101)
Switch(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.2.100 host 192.168.2.200
Switch(config-ext-nacl)# permit ip any any （允许所有IP通过）
Switch(config-ext-nacl)# exit
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1 （进入接口模式）
Switch(config-if)# ip access-group 133 in （将ACL100应用至该端口）
      上例中，只禁止主机192.168.2.100到192.168.2.200的通讯，并将这条ACL应用到Fa0/1口。